ОАО «ОКТБ Кристалл»

Утвержден

ПДИР.060240.000 РЭ-ЛУ

« 27 » ноября 2004 г.

Приведен в соответствие

техническим регламентам

ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011,

ТР ТС 020/2011

ОКП 36 3152 6

## АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ

## ТИПА  ХЦМ

Руководство по эксплуатации

ПДИР.060240.000 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) устанавливает правила  эксплуатации, обслуживания, содержит сведения об устройстве, принципе действия, технических характеристиках агрегатов электронасосных (далее по тексту – насосов).

К монтажу и эксплуатации насоса допускаются только квалифицированные механики и слесари, обладающие опытом обслуживания, ремонта и проверки насосов.

РЭ распространяется на все типоразмеры насосов типа ХЦМ с проточной частью из материала полипропилен ГОСТ 26996.

В насосе использовано свидетельство на полезную модель № 16861.

Внимание! Согласование применения насосов на объектах, поднадзорных Ростехнадзору, производит потребитель.

Наименование предприятия             ОАО «ОКТБ Кристалл»

Реквизиты предприятия                    ИНН 1215027942, КПП 121501001

Почтовый адрес                                424007, Россия, Республика Марий Эл,

г.Йошкар-Ола, ул.Строителей, д.93,

тел. (8362) 41-60-41

Электронный адрес                            psto@oktb-kristall.ru

Сайт предприятия                              www.oktb-kristall.ru

Сервисное обслуживание                т. (8362) 41-60-41, 73-40-65

Служба реализации и маркетинга  т. (8362) 64-10-39, 41-72-91, 73-49-50,

тел./факс (8362) 64-03-52, 45-31-31

В случае необходимости проведения ремонта данного оборудования

следует заполнить рекламационный лист в паспорте на насос ПДИР.060240.000 ПС («Приложение Б») и направить с оборудованием по адресу:

424007, Республика Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 93

ОАО «ОКТБ Кристалл».

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.................................................................................. | 4 |
| 1.1 Назначение изделия...................................................................................... | 4 |
| 1.2 Технические характеристики...................................................................... | 4 |
| 1.3 Устройство и работа..................................................................................... | 6 |
| 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ....................................................... | 6 |
| 2.5 Подготовка насоса к использованию.......................................................... 2.6 Подготовка насоса к работе......................................................................... | 6 7 |
| 2.7 Порядок работы............................................................................................ | 8 |
| 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.............................................................. | 9 |
| 3.2 Указание мер безопасности......................................................................... | 9 |
| 3.3 Перечень основных работ, проводимых при техническом обслуживании...................................................................................................... | 9 |
| 3.4 Порядок разборки насоса............................................................................. | 10 |
| 3.5 Порядок сборки насоса ............................................................................... | 11 |
| 4 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ........................................................................................................ | 11 |
| 5 ХРАНЕНИЕ........................................................................................................ | 11 |
| 6 СРОК СЛУЖБЫ................................................................................................ | 11 |
| 7 УТИЛИЗАЦИЯ.................................................................................................. | 11 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А Габаритные и присоединительные размеры............... | 12 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б Рис.Б.1 Агрегат электронасосный ХЦМ 1/10 М......... | 15 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В Рис.В.1 Агрегат электронасосный ХЦМ 3/25 М........ | 17 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В Рис.Г.1 Агрегат электронасосный ХЦМ 6/30 М, 9/25 М, 12/25 М, 20/25 М............................................................................... | 19 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д Рис.Д.1 Схема электрическая УЗНД........................... | 21 |

# 1      ОПИСАНИЕ И РАБОТА

  - Назначение изделия

    - Горизонтальный, моноблочный, центробежный с магнитной муфтой агрегат электронасосный типа ХЦМ с проточной частью из полипропилена предназначен для перекачивания различных химически активных  и нейтральных жидкостей с удельным объемным электрическим сопротивлением  менее 105 Ом×м, не оказывающих разрушающего воздействия на материалы проточной части насоса (полипропилен, керамика, фторкаучук, фторопластовая композиция) при температуре от плюс  70С до плюс 75 °С, с концентрацией взвешенных частиц не более 1,25 мг/см3, размером частиц до 0,25 мм, плотностью не более 1500 кг/м3, кинематической вязкостью не более 10×10-6 м2/с, не содержащих ферромагнитных частиц.

Насосы соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011 и

ТР ТС 020/2011 и соответствующим ГОСТам из перечней, прилагаемых к ним.

    - По условиям эксплуатации насос соответствует климатическому исполнению УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150. Насос является герметичным, его конструкция исключает утечки перекачиваемой жидкости и не требует специального обслуживания.

    - Буквы и цифры, входящие в обозначение насоса ХЦМ Q/H М,:

Х – химстойкий;

Ц – центробежный;

М – с магнитной муфтой;

Q – подача насоса, м3/ч;

Н – напор, м;

М – модернизированный;

  - Технические характеристики

    - Электропитание насоса осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В±10%, частотой 50 Гц  2%  с нормами качества электроэнергии по ГОСТ 13109.

1.2.2   Уровень звуковой мощности и значение виброскорости насосов указанны в табл. 1

Таблица 1 – Уровень звуковой мощности и значение виброскорости

| Насосы типа ХЦМ при мощности установленного электродвигателя, кВт | Корректированный уровень звуковой мощности, дБа | Среднее квадратическое значение виброскорости, м/с-1 | Логарифмический уровень виброскорости, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| до 1,1 | 90 | 1,8×10-3 | 91 |
| св. 1,1 до 2,2 | 94 | 2,8×10-3 | 95 |
| св. 2,2 до 5,5 | 102 | 4,5х10-3 | 99 |

1.2.3  Типоразмеры и основные параметры насосов приведены в таблице 2

Таблица 2 – Основные параметры насосов.

| Обозначение | Подача, м3/ч ±8% | Напор, м, ±10% | Давление избыточное на входе в насос, МПа (кгс/см2), не более | Допустимый кавитационный запас м, не более | Установленная мощность, кВт | Присоединительный размер | Масса, кг, не более | Высота всасывания, м не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Входного патрубка | Выходного патрубка |  |  |
| Агрегат электронасосный ХЦМ 1/10 | 1 | 10 | 0,08 (0,8) | 4,5 | 0,25 | Трап 40×3 | Трап 30×3 | 5,5 | 3 |
| Агрегат электронасосный ХЦМ 3/25 М | 3 | 25 | 0,15(1,5) | 5,6 | 1,5 | Трап 52×3 | Трап 34×3 | 18,5 | 3,5 |
| Агрегат электронасосный ХЦМ 6/30 М | 6 | 30 | 0,15(1,5) | 5,8 | 2,2 | Трап 52×3 | Трап 34×3 | 26,0 | 4,0 |
| Агрегат электронасосный ХЦМ 9/25 М | 9 | 25 | 0,15(1,5) | 5,8 | 2,2 | Трап 52×3 | Трап 34×3 | 26,5 | 4,0 |
| Агрегат электронасосный ХЦМ12/25 М | 12 | 25 | 0,15(1,5) | 5,6 | 3,0 | Трап 52×3 | Трап 34×3 | 32,5 | 4,5 |
| Агрегат электронасосный ХЦМ 20/25 М | 20 | 25 | 0,15(1,5) | 5,6 | 4,0 | Трап 52×3 | Трап 34×3 | 39,5 | 4,5 |

1.2.4  Габаритные и присоединительные размеры приведены в
 приложении А (рисунки А.1 и А.2).

  - Устройство и работа

    - По конструкции насос моноблочный на примере ХЦМ 3/25 М состоит  из:

- электродвигателя 17 (см. приложение В. рис В.1);

- наружной полумуфты 10, состоящей из корпуса и четырёх двухполюсных постоянных магнитов, жёстко установленной на валу электродвигателя;

- несущего корпуса 9, прикрепленного к фланцу двигателя болтами;

- проточной части, прикрепленного к фланцу корпуса болтами;

Проточная часть насоса состоит из улитки 7 с разделительным стаканом, фланца 2, рабочего колеса 6, с встроенной внутренней полумуфтой.

Рабочее колесо на двух втулках 5 и 13 из материала Ф4К20 с двумя винтовыми канавками установлено на керамической оси 3 между двумя керамическим шайбами 4 и 14.

Ось задним концом установлена в защитной втулке 15, запрессованной в дно разделительного стакана. Передний конец оси устанавливается в гнездо всасывающего фланца 2.

Проточная часть насоса усилена двумя металлическими дисками 1 и 8, предотвращающими деформацию фланца и задней стенки улитки от рабочего давления.

    - Крутящий момент с вала двигателя передается на рабочее колесо насоса взаимодействием магнитов наружной и внутренней полумуфт через разделительный стакан улитки, полностью герметизирующий полость от внешней среды.

    - Смазка втулок и отвод тепла от оси осуществляется перекачиваемой жидкостью с помощью винтовых канавок втулки.

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

  - ВНИМАНИЕ! Насосы не предназначены для перекачивания ЛВЖ и ГЖ.

  - Зажимы заземления и знаки заземления установлены на корпусе и присоединительной коробке электродвигателя.

  - Насосы сертифицированы.

  - На несущем корпусе насоса установлена табличка с ограничительной надписью и фирменная планка с характеристиками.

  - Подготовка насоса к использованию.

    - Указание мер безопасности.

ВНИМАНИЕ! К монтажу и эксплуатации насоса должны допускаться только квалифицированные механики и слесари, знающие конструкцию, обладающие определенным опытом обслуживания, ремонта и проверки эксплуатируемых насосов.

    - При монтаже и эксплуатации насоса должны соблюдаться требования «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00, ВСН 332-74 «Инструкция по монтажу электрооборудования и осветительных сетей взрывоопасных зон».

    - Расположение насоса на рабочем месте должно гарантировать безопасность и удобство его обслуживания и соответствовать строительным нормам и требованиям по технике безопасности.

    - Все запорные устройства и арматура перед монтажом, а также после каждого ремонта должны подвергаться испытанию на герметичность и прочность.

    - Перед эксплуатацией насоса электродвигатель заземлить по
ГОСТ 12.2.007.0

    - Не допускается работа насоса, незаполненного перекачиваемой жидкостью. Рекомендуемая схема защиты насоса от работы «всухую» дана в приложении Д. Устройство защиты насоса от «сухого хода» УЗНД не входит в комплект поставки, а поставляется по отдельному заказу.

    - Не следует устранять какие-либо неполадки во время работы насоса.

    - При перекачивании жидкости с температурой, значительно отличающейся от температуры окружающей среды, охлаждение или разогрев насоса производить постепенно с целью предупреждения теплового удара.

    - При перекачке горячих жидкостей свыше  +45оС насос должен иметь ограждение или экран не допускающий прикосновения при обслуживании к горячей поверхности.

    - При проведении ремонтных работ электродвигатель должен быть отключен от электрической цепи. Рабочая жидкость должна быть слита из насоса, а насос очищен и промыт.

  - Подготовка насоса к работе

ВНИМАНИЕ!

- Применение насоса для перекачивания жидкости с включениями твердых частиц размерами частиц более 0,25 мм и концентрацией частиц более 1,25 мг/см3 не допускается.

- Усилие веса трубопровода не должно передаваться на насос.

- Диаметры подводящих и отводящих трубопроводов должны быть не меньше диаметров соответственно всасывающего и напорного патрубка насоса.

- Не допускается на всасывающем трубопроводе использование труб из материала, имеющего возможность слипания стенок под воздействием вакуума

- Работа насоса без запорного клапана на линии нагнетания не допускается.

- Не допускается работа насоса без фильтра на всасывании с ячейками от  0,2 до 0,25 мм и площадью фильтрующей поверхности, обеспечивающей полуторакратную номинальную подачу для ХЦМ 1/10 = 0,012 м2, для ХЦМ 3/25 М = 0,03 м2, для ХЦМ 6/30М = 0,06 м2 для ХЦМ 9/25М = 0,09 м2, для  ХЦМ 12/25М = 0,12 м2, для ХЦМ 20/25М = 0,21 м2.

    - Перед монтажом насоса следует проверить комплектность поставки и убедиться в сохранности пломб.

    - Установить насос на фундаменте или на раме горизонтально и произведите окончательную затяжку болтов.

    - Присоединить напорный и всасывающий трубопроводы. Для обеспечения безкавитационной работы всасывающий трубопровод должен быть коротким и по возможности прямым. Усилие веса трубопроводов не должно передаваться на патрубки насоса. Вес трубопроводов должен восприниматься специальной поставкой. Трубопроводы должны быть подогнаны так, чтобы при затяжке болтов напряжения не передавались на патрубки насоса. На напорном трубопроводе должен быть установлен запорный клапан и пробка для удаления воздуха при заполнении насоса перекачиваемой жидкостью через всасывающий патрубок.
	На входе и выходе насоса должны быть установлены приборы для измерения давления перекачиваемой среды.

    - Подключить электродвигатель насоса к трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц.

  - Порядок работы

ВНИМАНИЕ! Пуск незаполненного перекачиваемой жидкостью или опорожненного насоса запрещен.

    - Произведите залив насоса и всасывающего трубопровода перекачиваемой жидкостью.

    - Включить электродвигатель в соответствии с инструкцией по его пуску в работу при закрытом клапане на нагнетательном трубопроводе. Проверить направление вращения вала электродвигателя. Вал должен вращаться по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывающего патрубка насоса.

ВНИМАНИЕ! Работа насоса при закрытом запорном клапане на нагнетательном трубопроводе разрешается не более 1,5 минут.

    - Открывая запорный клапан на напорном трубопроводе, установить режим работы насоса в пределах рабочей части характеристики по манометру.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа насоса при полностью открытом клапане на нагнетательном трубопроводе, это может привести к выходу насоса из строя.

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация насоса на подачах, не соответствующих рабочему интервалу характеристики насоса. Это может привести к выходу насоса из строя.

    - Во время работы насоса следите за показаниями приборов. Резкие колебания стрелок приборов, а также шум и вибрация характеризуют ненормальную работу насоса. В этом случае остановите насос и устраните неисправность.

    - Во избежание преждевременного выхода электродвигателя из строя в схеме подключения насоса следует предусмотреть пускозащитную аппаратуру.

    - Во избежание выхода насоса из строя необходимо на всасывании предусмотреть фильтр с ячейками от 0,2 до 0,25 мм с пропускной способностью, обеспечивающей полуторакратную номинальную подачу.

    - При эксплуатации насоса недопустимо попадание перекачиваемой жидкости на несущий корпус (смотри рисунок Б.1, поз. 8).

    - О запуске насоса в эксплуатацию необходимо ввести запись в таблицу 3  «Учет работы» паспорта ПДПР.060240.000 ПС

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Техническое обслуживание проводится для поддержания насоса в постоянной готовности к работе с обеспечением требуемых параметров и технических характеристик.

  - Указание мер безопасности.

    - При техническом обслуживании насоса должны соблюдаться требования «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001 и ГОСТ Р 51330.18 «Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных зонах» для насосов с двигателем во взрывозащищенном исполнении.

    - Перед разборкой насос отключить от электрической сети и промыть до полного удаления перекачиваемой жидкости.

  - Перечень основных работ, проводимых при техническом обслуживании, приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень работ при техническом обслуживании.

| Виды технического обслуживания | Содержание работ и методы их проведения | Технические требования | Приборы, инструменты, материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ежедневно Ежемесячное Периодическое | Внешний осмотр. Убедиться в отсутствии течи в соединениях. Проверка затяжки крепежных деталей. Проверка состояния заземления. При необходимости затянуть зажимы, очистить их, смазать Проверка электрического сопротивление между зажимом заземления и любой нетоковедущей металлической частью насоса согласно инструкции на вольтметр. | Грязь на насосе и подтеки в соединениях недопустимы. Болты и гайки должны быть равномерно затянуты. Заземляющие зажимы должны быть затянуты. Ржавчина на них недопустима. Сопротивление между зажимом заземления и любой металлической частью насоса не должно превышать 0,1 Ом. | Ветошь и стандартные инструменты. Стандартные инструменты. Стандартные инструменты, ветошь, консистентная смазка. Вольтметр В7-27А Тг2.710.005 ТУ |

Примечания

- Все работы производить при отключенном двигателе.

- Работы, связанные с разборкой насоса, необходимо производить после промывки насоса.

  - Порядок разборки насоса на примере ХЦМ 3/25 М

    - Отключить двигатель насоса от сети.

    - Очистить насос от пыли и грязи и промыть проточную часть.

    - Разборку насоса производить в такой последовательности:

- отвинтить крепеж 11 (см. приложения В, рисунок В.1);

- снять фланец 2 с диском 1;

- снять переднюю керамическую шайбу 4;

- вынуть рабочее колесо 6, преодолев усилие притяжения магнитов;

- снять ось 3 и заднюю керамическую шайбу 14;

- снять улитку наноса 7 с опорным металлическим диском 8;

- отвинтить крепеж 16;

- снять несущий корпус 9;

- полумуфту 10 с вала двигателя снимать не рекомендуется.

  - Порядок сборки насоса

    - Перед сборкой насоса все детали должны быть очищены от грязи, ржавчины, металлических частиц. Все детали перед сборкой необходимо протереть чистой ветошью насухо.

    - Сборку производить в порядке, обратном указанному в п.3.4.3.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой рабочего колеса проверить, нет ли металлических предметов, частиц и стружек, притянутых магнитами. При наличии их удалить. Рабочее колесо при установке необходимо придерживать, предотвращая удар о заднюю шайбу от притяжения магнитов.

    - Все гайки и болты затягивать равномерно, предотвращая перекос соединяемых деталей.

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ           УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4 – Возможные неисправности, причины, способы устранения.

| Неисправность | Причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Насос не подает жидкость | Насос не залит перекачиваемой жидкостью. Велика геометрическая высота всасывания. Во всасывающую полость насоса проникает воздух из-за негерметичности соединений всасывающего трубопровода. | Залить насос и всасывающий трубопровод. Приблизить насос к уровню жидкости в заборном резервуаре. Подтянуть болты и сменить прокладки на фланцах трубопроводов |
| Насос не обеспечивает требуемую подачу Перегревается улитка насоса Велика потребляемая мощность насоса, двигатель перегревается | Велико сопротивление всасывающего и напорного трубопровода. Засорился фильтр на всасывающем трубопроводе. Насос работает с закрытым нагнетательным клапаном. Насос эксплуатируется на подачах, не соответствующих рекомендуемому указанию. | Уменьшить сопротивление трубопровода. Промыть фильтр. Открыть запорный клапан. Прикрыть запорный клапан на напорном трубопроводе, до вывода насоса на рабочий интервал работы. |

- Хранение

  - Насос хранить в упаковке согласно технической документации на упаковку.

  - До пуска насоса в эксплуатацию потребитель должен хранить его в закрытом отапливаемом помещении, отвечающим условиям группы 4 по ГОСТ 15150.

  - Срок хранения насоса в законсервированном виде не более 12 месяцев.

- Срок службы

  - Средний ресурс до списания не менее 7000 ч.

  - Средний срок службы до списания не менее 3 лет.

  - По истечению срока службы насос подлежит переосвидетельствованию на заводе изготовителе с назначением срока службы до списания 1год.

- Утилизация

  - Использованные при испытании и разконсервации моющие средства утилизируются в установленном порядке в соответствии с указаниями производителя моющих средств.

  - Утилизация изделия производится в соответствии с установленными на предприятии порядком (переплавка, захоронением, перепродажа) составленным в соответствии с Законом РФ.

Приложение А

(справочное)

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| АИР 56В2 2У3 | 0,25 | 5,5 |

Рис. А.1. Габаритные и присоединительные размеры насоса ХЦМ 1/10

Продолжение приложения А

Рис. А.2 Габаритный чертеж

| Продолжение приложения А Габаритные и присоединительные размеры к рис. А.2 | Мас-са, кг | 18,5 | 26,0 | 26,5 | 32,5 | 39,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B2 | 125 | 125 | 125 | 140 | 160 |
|  | B1 | 68 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | H3 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 |
|  | H2 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|  | H1 | 218 | 218 | 218 | 243 | 263 |
|  | H | 238 | 238 | 238 | 278 | 272 |
|  | L3 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  | L2 | 100 | 100 | 100 | 125 | 112 |
|  | L1 | 257 | 276 | 276 | 282 | 295 |
|  | L | 457 | 496 | 496 | 532 | 534 |
|  | D | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
|  | D3 | 188 | 205 | 205 | 205 | 205 |
|  | D2 | Трап 34(3 | Трап 34(3 | Трап 34(3 | Трап 34(3 | Трап 34(3 |
|  | D1 | Трап 52(3 | Трап 52(3 | Трап 52(3 | Трап 52(3 | Трап 52(3 |
|  | d3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
|  | d2 | 11 | 14,5 | 17,5 | 21 | 24 |
|  | d1 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 |
|  | Тип двигате-ля | АИР 80А2У3 1,5 кВт 3000 об./мин | АИР 80В2У3 2,2 кВт 3000 об./мин | АИР 80В2У3 2,2 кВт 3000 об./мин | АИР 90L2У3 3 кВт 3000 об./мин | АИР 100S2У3 4 кВт 3000 об./мин |
|  | Тип насоса | ХЦМ 3/25М | ХЦМ 6/30М | ХЦМ 9/25М | ХЦМ 12/25М | ХЦМ 20/25М |

| Приложение Б (справочное) |  | Рис.Б.1 Агрегат электронасосный типа ХЦМ 1/10 М. |
| --- | --- | --- |
| Продолжение приложения Б | Таблица Б.1 Последовательность разборки насоса ХЦМ 1/10 М |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |
|  |  | Наименование деталей (материал) | Фланец (Полипропилен) | Ось (Керамика) | Шайба передняя (Керамика) | Втулка передняя (Графитофторопласт) | Колесо рабочее (Полипропилен) | Улитка (Полипропилен) | Диск (Сталь 12Х18Н10Т) | Корпус несущий (Полипропилен) | Полумуфта (Ст.3 + магниты NdFeB) | Болт М6х60 и Шайба 6 (Сталь 10) | Кольцо (Фторкаучук) | Втулка задняя (Графитофторопласт) | Шайба задняя (Керамика) | Втулка (Графитофтороаст) | Болт М8х30 и Шайба 8 (Сталь 10) | Электродвигатель |  |
|  |  | № на Рис. Б.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |

| Приложение В(справочное) | Рис.В.1 Агрегат электронасосный типа ХЦМ 3/25 М. |
| --- | --- |

|  |  | Последовательность разборки | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение приложения В | Таблица В.1 Последовательность разборки насоса ХЦМ 3/25 М |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |
|  |  | Наименование деталей (материал) | Фланец (12Х18Н10Т) | Фланец (Полипропилен) | Ось (Керамика) | Шайба передняя (Керамика) | Втулка передняя (Графитофторопласт) | Колесо рабочее (Полипропилен) | Улитка (Полипропилен) | Диск (Сталь 12Х18Н10Т) | Корпус несущий (Полипропилен) | Полумуфта (Ст.3 + магниты NdFeB) | Болт М6х70 и Шайба 6 (Сталь 10) | Кольцо (Фторкаучук) | Втулка задняя (Графитофторопласт) | Шайба задняя (Керамика) | Втулка (Графитофтороаст) | Болт М10х40 и Шайба 10 (Сталь 10) | Электродвигатель |  |
|  |  | № на Рис. В.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Приложение Г (справочное) |  |  | Рис.Г.1 Агрегат электронасосный типа ХЦМ 6/30 М, 9/25М, 12/25М, 20/25 М. |
|  |  | Последовательность разборки | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| Продолжение приложения Г | Таблица Г.1 Последовательность разборки насоса ХЦМ 6/30 М, 9/25 М, 12/25 М, 20/25 М. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
|  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |
|  |  | Наименование деталей (материал) | Фланец (12Х18Н10Т) | Фланец (Полипропилен) | Ось (Керамика) | Шайба (Графитофторопласт) | Шайба передняя (Керамика) | Втулка передняя (Графитофторопласт) | Колесо рабочее (Полипропилен) | Улитка (Полипропилен) | Диск (Сталь 12Х18Н10Т) | Корпус несущий (Полипропилен) | Полумуфта (Ст.3 + магниты NdFeB) | Болт М6х80 и Шайба 6 (Сталь 10) | Кольцо (Фторкаучук) | Втулка задняя (Графитофторопласт) | Шайба задняя (Керамика) | Втулка (Графитофтороаст) | Болт М12х25 и Шайба 12 (Сталь 10) | Электродвигатель |  |
|  |  | № на Рис. Г.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |

Приложение Д

Рис.Д.1  Схема электрическая принципиальная

устройства защиты насоса от «сухого» хода (УЗНД)

| ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопрово- дительного докум. и дата | Подпись | Дата |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |